## Slide 1
UCAgent · NutShell Cache 验证赛题
CacheSage-UC
面向真实 RTL 的自动化验证与人工复核闭环
从可运行原型走向可度量、可复核、可复现的 Cache 验证证据链
36/36
真实 RTL 功能覆盖点
207 / 0
Scoreboard 比较 / 失败
61.00%
Verilator 代码覆盖率
437
真实 DUT 事务
GitLink · python123/cachesage-uc
GitHub · python123-ops/CacheSage-UC-NutShell-Cache-AI-HIL-
2026

## Slide 2
01 立项依据
Cache 验证的难点不在激励数量，而在结果是否可信
真实 RTL、独立判定与可追溯证据必须同时成立
02
CacheSage-UC · NutShell Cache 自动化验证
研究对象
NutShell Cache
64-bit 数据通路
8-bit byte mask
64-byte cache line
128 sets · 4 ways
replacement
coherence
stall / reset
01
场景复杂
hit / miss、mask、替换、写回与 probe 交织
02
模型同源
DUT 与参考模型复用同一路径时可能同步出错
03
证据割裂
smoke、功能覆盖和代码覆盖若混写便失去解释力
研究判断：覆盖率必须绑定真实 DUT 可观察事件，并由独立 Scoreboard 给出可解释结论。

## Slide 3
01 立项依据
从“跑通 smoke”到“形成可信验证闭环”仍有三道门槛
03
CacheSage-UC · NutShell Cache 自动化验证
01
激励可达
约束随机必须打到
同 set 压力、dirty victim、
mask 组合与一致性 probe
Generator / CRV
02
判定独立
不能让驱动错误同时污染
DUT 与 reference model，
需独立 byte-mask 语义
Reference / Scoreboard
03
证据可审计
每个覆盖点要能反查
seed、事务、总线事件、
波形和人工修正记录
Coverage / Journal
本项目的核心不是增加一套测试脚本，而是把激励、判定、覆盖与复核组织成同一证据链。

## Slide 4
02 研究方案
三项人工定制把通用原型改造成真实 RTL 验证系统
04
CacheSage-UC · NutShell Cache 自动化验证
贡献 1
协议参数重构
按真实 DUT 固定 64-bit data、8-bit mask、64B line、128 sets、4 ways
避免 Python 快速模型参数污染 RTL 场景
贡献 2
独立判定链路
显式构造 SimpleBus 请求，独立 Reference Memory 按 byte mask 更新
消除驱动与参考模型同源漏检
贡献 3
事件化覆盖模型
36 个覆盖点只由 response、memory、victim、probe 等真实事件命中
覆盖率具备来源、分母和失败门槛
完成标准
覆盖闭环仅在 RTL 36/36 且 Scoreboard failure = 0 时成立

## Slide 5
02 研究方案
端到端链路将激励、RTL 行为与判定证据闭环
05
CacheSage-UC · NutShell Cache 自动化验证
Generator
directed + CRV
seed 11 / 29 / 73
SimpleBus Driver
address · size · cmd
mask · data
Picker DUT
NutShell Cache RTL
Verilator
Monitor
response · memory
victim · probe
Scoreboard
独立 byte-mask
reference
Coverage
36 points
source trace
可观察事件
read / write
refill
writeback
victim way
coherence probe
io_empty
判定门槛
覆盖闭环 = 36 / 36
Scoreboard failure = 0
每个命中保留 source trace

## Slide 6
02 研究方案
场景矩阵同时覆盖数据、替换、一致性与时序风险
06
CacheSage-UC · NutShell Cache 自动化验证
数据路径
read/write hit · miss/refill · read-after-write
5 类
写掩码
full · low/high partial · sparse mask
4 类
替换策略
4-way fill · same-set pressure · clean/dirty eviction
9 类
一致性
probe miss · clean/dirty hit · data return · reaccess
7 类
时序控制
memory latency · reset recovery · io_empty · backpressure
11 类
真实 RTL 覆盖
36/36
100.00%
闭环：36/36
真实握手闭环
IN 2 cycles
OUT 3 cycles

## Slide 7
03 实测结果
Linux 工具链已经完成 Picker—Toffee—Verilator 实测闭环
07
CacheSage-UC · NutShell Cache 自动化验证
Ubuntu 24.04 / WSL2
$ make gen_dut
[100%] Built target UT_Cache
$ python scripts/run_rtl_regression.py
directed-complete transactions=16
seed-11/29/73 progress=128/128
PASSED RTL 36/36 Scoreboard 0
01
锁定上游
commit cdc9ef7
02
Picker export
DUT + FST + coverage
03
Toffee 回归
directed + 3 seeds
04
证据导出
JSON / Markdown / manifest
真实 DUT 事务 437 条
构建与测试均 exit 0

## Slide 8
03 实测结果
三类覆盖率分栏度量，功能覆盖与代码覆盖不混写
08
CacheSage-UC · NutShell Cache 自动化验证
Chart: 
| Python functional | RTL functional | RTL code
覆盖率 | 100 | 100 | 61
23/23
Python harness functional coverage
36/36
真实 RTL functional coverage
898/1454
Verilator code coverage
Scoreboard：207 次独立比较，0 个失败；功能覆盖 36/36，背压证据来自 io_in_* 握手。

## Slide 9
03 实测结果
故障注入用于证明验证环境能检错，而不是制造漂亮数字
09
CacheSage-UC · NutShell Cache 自动化验证
故障模式
注入行为
确定性判定
drop_dirty_writeback
脏行未写回
final memory mismatch
ignore_write_mask
忽略 byte mask
masked data mismatch
stuck_replacement
替换状态停滞
victim memory mismatch
refill_shift
refill beat 偏移
alignment mismatch
unstable_under_stall
stall 期间不稳定
response mismatch
5 / 5
注入故障均被检出
deterministic seed
可重放失败摘要
关联 artifact
证据边界
不声称真实 NutShell RTL
存在对应缺陷

## Slide 10
04 协同复核
UCAgent 提供构建速度，人工复核决定验证结论是否可信
10
CacheSage-UC · NutShell Cache 自动化验证
1
RV-006
参数重构
32-bit 快速模型不能直接映射真实 DUT
2
RV-007
证据纠偏
smoke 通过不能替代 RTL functional coverage
3
RV-008
场景扩展
加入 victim、memory 与 coherence probe
4
RV-009
驱动重写
发现 data / size 位置参数错位与同源漏检
5
RV-010
约束修正
读取 RTL 断言，移除 DCache 非法 flush
记录结构
共 10 条记录：草案摘要 → 人工发现 → 风险判断 → 代码修正 → 指标变化 → 命令与产物
重建记录与同步记录明确区分，避免事后包装成实时发现。

## Slide 11
04 评分与复现
官方维度逐项链接代码、证据与复现入口
11
CacheSage-UC · NutShell Cache 自动化验证
源代码
src/ · integration/
运行证据
JSON · FST · coverage.dat
复核记录
review_journal.jsonl
正式材料
PDF · PPTX
复现命令
$ python scripts/run_rtl_regression.py
$ python -m unittest discover -s tests -v
$ python scripts/build_verification_pdf.py
官方总维度
完整度 40%
技术深度 30%
AI 效率 20%
工程质量 10%
详细 20+25+15+20+20 证据矩阵：docs/scoring-evidence.md

## Slide 12
05 总结
CacheSage-UC 已形成真实 RTL 驱动、独立判定与人工复核闭环
阶段结果由可复现命令和仓库证据支撑，未覆盖点与证据边界同样公开。
36/36
RTL 功能覆盖点
达到 100.00%
207
独立 Scoreboard 比较
0 个失败
437
真实 DUT 事务
directed + seeds 11/29/73
验证边界
输入等待 2 周期、响应等待 3 周期；payload 稳定且响应按序。 注入故障仅证明环境检错能力，不代表真实 RTL 缺陷。
谢谢
CacheSage-UC · 可度量、可复核、可复现